- IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE ČI DOVOZCE

Identifikace látky nebo přípravku:

Název výrobku/synonyma:				Ochranný ohradník- koncentrát

Popis/použití: Ochranný ohradník repelent

Kód výrobku: 19

Identifikace firmy:

HAGOPUR AG :

Max-Planck-Str. 17

D-86899 Landsberg

Telefon:

+49 (0)8191 947 20 10

E-Mail:

info@hagopur.de

www.hagopur.de

Dovozce: Aleš Říha

Riegrova 1622

544 01 Dvůr Králové nad Labem

riha@alexlov.cz

www.alexlov.cz

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha

Nepřetržitě: +420224919293/ +420224915402. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

- ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI

Zařazení složek nebo směsí:

Kategorie nebezpečnosti:

Aerosol: Aerosol 1

Reakce na kůži na kůži: dráždivost 2

Težké poškození a dráždivost očí: Dráždivost 2

Důležité upozornění na nebezpečí:

Extrémě hořlavý aerosol

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

Riziko podráždění kůže

Riziko podráždění očí

Signální slovo: Nebezpečí

Piktogramy:

Upozornění na nebezpečí:

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráždí kůži

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní upozornění:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou, Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Používejte v dostatečně větraných prostorách, hrozí riziko vzniku explozivních/lehce zápalných směsí.

Vždy si přečtěte etiketu a informace o produktu před použitím.

- SLOŽENÍ/ÚDAJE O OBSAŽENÝCH LÁTKÁCH

Prohlášení o nebezpečných složkách

| Jméno | CAS-číslo označení | EINECS číslo | Koncentrace | Indexové číslo | Reach číslo | Zařazení dle nařízení (ES) č. 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isobutan | 75-28-5 | 200-857-2 | 50- <80% | 601-004-00-0 |  | H220, Hořlavý plyn 1 |

| Propan | 74-98-6 | 200-827-9 | 5- <15% | 601-003-00-5 |  | H220, Hořlavý plyn 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkan (C9-C12)-Iso | 90622-57-4 | 292-459-0 | <2,5% |  | 01-2119472146-39 | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H304 H412 |
| Isoalkane (C11-C15) | 90622-58-5 | 292-460-6 | <2,5% |  |  | Asp. Tox. 1; H304 EUH066 |
| 2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanol | 42822-86-6 | 255-953-7 | 1-<2,5% |  |  | Eye Irrit. 2; H319 |
| Isovalerová kyselina | 503-74-2 | 207-975-3 | <2,5% |  |  | Skin Corr. 1B; H314 |
| Geraniol | 106-24-1 | 203-377-1 | <0,5% |  | 01-2119552430-49 | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318 |

Plné znění H a EUH vět naleznete v sekci 16

- POKYNY PRVNÍ POMOCI

Všeobecná doporučení:	Při úraze nebo nevolnosti okamžitě navštívit lékaře.

Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tento bezpečnostní list.

Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte.

Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.

Vdechnutí: Zajistěte postiženému dostatek čerstvého vzduchu. Při obtížích volejte lékaře. Při ztrátě vědomí transportovat ve stabilizované poloze. Při potížích s dýcháním použijte kyslík.

Styk s kůží: Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.

Styk s očima:	 Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.

Požití:	Nevyvolávat zvracení a nic nepít, okamžitě navštivte lékaře.

Akutní a opožděné symptomy a účinky:	Nejsou známy žádné

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: 	První pomoc, dekontaminace, symptomatická léčba.

- OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

Doporučené hasicí prostředky: CO2, písek, pěna, suché chemické látky, vodní tříšť. Větší požár potlačit pěnovým přístrojem.

Zvláštní požární rizika: Při požáru se může uvolnit oxid uhelnatý a oxid uhličitý, může 	vytvářet explozivní / vznětlivé sloučeniny.

Zvláštní ochranná výzbroj pro hasiče: Používejte samostatný dýchací přístroj a ochranný oděv. Pro ochranu osob a ochlazení nádob použijte vodu. Kontaminovanou hasící vodu sbírejte odděleně. Nevypouštějte do kanalizace či vodních toků.

- OPATŘENÍ PŘI NENADÁLÉM UVOLNĚNÍ

Osobní ochranná opatření:	Používejte ochranný oděv. Nechráněné osoby držte z dosahu látek. Zajistit	dostatečné větrání. Nevdechovat výpary a aerosol. Je nutné používat dýchací přístroj. Zamezte styku látky s kůží, očima a oblečením. Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů, nekuřte. Může vytvářet explozivní/vznětlivé 	sloučeniny. Ochranná opatření musí odpovídat odstavci 8.

Opatření na ochranu životního prostředí: Zamezte úniku produktu do povrchových vod, kanalizace. Zamezte	kontaminaci půdy.

Údaje o likvidaci odpadu: Větrání, lokální odsávání, nebo ochranný prostředek pro dýchání. V případě úniku použijte savý materiál, jako je štěrk, písek, látky vázající kyseliny, piliny a zahraďte unikající látku. Používejte vhodné likvidační kontejnery. Postiženou zónu důkladně vyčistit a vyvětrat.

- ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Bezpečnostní list

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 830/2015/EU

Vydání 4.1				Datum 30.6.2015

Název výrobku:			Ohradník-koncentrát

Technické pokyny	Je třeba zaručit na pracovišti větrání a lokální odsávání. Přípravek je možné

pro zacházení:	používat pouze ve volném prostoru. Aerosol nevdechovat. Zamezte kontaktu

s kůží, očima a oblečením.

Podmínky pro	Nádoba je pod tlakem. Uchovávejte pouze v původním obalu.

skladování:		Nevystavujte vysokým teplotám nad 50ºC a přímému slunci. Ani po 				vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Uchovávejte mimo 			dosah zápalných zdrojů, nekuřte. Při používání může dojít ke vzniku 				vznětlivých výparů. Pro skladování je doporučeno použít zachytávací 				kontejner/podložku, aby se zamezilo kontaminaci půdy – skladujte na

pevném podkladě. Nesmí být skladován společně s potravinami a krmivy. 			Koncentrace látky v ovzduší nesmí překročit hraniční hodnoty (viz sekce 15). 			Při používání a manipulaci nejezte, nepijte, nekuřte.

Neskladujte společně s oxidanty

Další informace o skladovacích podmínkách

Třída skladování podle TRGS 510: 2B (aerosoly a zapalovače)

Nepoužívat po době trvanlivosti

- OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU A OCHRANA OSOB

Expoziční limity

| CAS-Nr. | Označení | Ppm | Mg/m3 | Mezní limit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75-28-5 | Isobutan | 1000 | 2400 | 4(II) |
| 74-98-6 | Propan | 1000 | 1800 | 4(II) |

Nástroje osobní ochrany:

Ochrana dýchacího ústrojí: Používat pouze ve volném prostoru. V případě nedostatečného větrání použijte kombinované respirační zařízení  (EN 14387)

Ochrana rukou: Chemicky odolné rukavice z nitrilkaučuku (dle Evropského standardu EN 374 ) nebo jejich ekvivalent.

Doba průniku materiálem rukavic: Přesná doba průniku musí být stanovena výrobcem ochranných rukavic a musí být dodržována.

Ochranná výstroj:	Ochranný pracovní oděv.

Ochrana očí:		Ochranné brýle.

Hygienická opatření: Uchovávejte odděleně od jídla, pití a krmiv. Před přestávkou a na konci práce si umyjte ruce a očistěte oděv.

Technická opatření:	Zajistěte dostatečné větrání.

- FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Všeobecné informace

Skupenství 			aerosol

Zápach/vůně			intenzivní, specifická pro výrobek

Barva				světle hnědá

Důležité informace týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:

pH				nebylo určeno

Bod varu/rozmezí varu	není použitelný

Bod tání/rozmezí		není použitelný

bod vzplanutí			není určeno

teplota rozkladu		>300ºC

tlak páry			270 kPa (20ºC)

relativní hustota		0,6 g/cm3 (20ºC)

hranice exploze		1,3 Vol. % - spodní

10,9 Vol. % - horní

- STABILITA A REAKTIVITA

Stabilita			Při dodržení předepsaných postupů nedochází k rozkladu. Při 					vstřikování do ohně, na rozpálené předměty či při pálení může dojít

ke vzniku nebezpečných látek – oxid uhelnatý a oxid uhličitý (tepelný

rozklad)

Nevhodné materiály		Oxidanty, redukční činidla a jejich báze

Nebezpečné rozkladné látky Teplotní rozklad je silně závislý na vnějších podmínkách. Jedná se

o komplexní směsi pevných látek, tekutin, plynů a jiných látek (např. 				oxid uhličitý, oxid uhelnatý, jiné organické směsi). Vzplane-li tento

materiál nebo je-li pálen, termicky či oxidativně se rozloží.

- INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNSTECH LÁTKY

Toxikokinetika, metabolismus a distribuce:

K této směsi nejsou žádná data.

Akutní toxicita:

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

| CAS Nr. | Označení | Metoda | Dávka | Druh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 503-74-2 | Isovalerová kyselina- orální | LD50 | > 2000 mg/kg | Krysy |
| 503-74-2 | Isovalerová kyselina- kožní | LD50 | 3560 mg/kg | Králíci |

Dráždění a leptání: Může způsobit podráždění kůže. Může způsobit těžké podráždění očí

Příznaky: Po delším či opakovaném působení se může dostavit ospalost, nevolnost, omámenost a bolesti hlavy.

Okamžité následky při vdechování:	Při zvýšené koncentraci může vést k mírnému

podráždění sliznice cest dýchacích.

Okamžité následky	při zasažení kůže:	Při delším působení vede k podráždění kůže.

Okamžité následky	při zasažení očí:	Při kontaktu dráždivý – způsobuje slzení a zarudnutí.

Senzibilita:					Ne

- EKOLOGICKÉ INFORMACE

Toxicita: Ke směsi nejsou k dispozici žádná data

Persistence a odbouratelnost:	Ke směsi nejsou k dispozici žádná data.

Produkt je ve vodě nerozpustný nebo jen málo rozpustný.

Bioakumulace:			žádné známky bioakumulativního potenciálu.

Rozdělovací koeficient n -oktanol / voda:

| CAS-Nr. | Označení | Log Pow |
| --- | --- | --- |
| 75-28-5 | Isobutan | 2,8 |
| 74-98-6 | Propan | 2,36 |

Mobilita v půdě:  Ke směsi nejsou k dispozici žádná data.

Výsledky posouzení PBT a vPvB: 
Látky obsažené ve směsi nesplňuje PBT / vPvB kritéria uvedená v příloze XIII nařízení REACH.

Ekotoxicita:				Při delším působení je škodlivý pro vodní organismy. 						Nevypouštět nezředěné do vodních toků, kanalizace.

Jiné nepříznivé účinky: Neznámé

- POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Metody nakládání s odpady		Likvidace podle úředních předpisů

Kód odpadu:

160504  
Odpad v seznamu pokud není uvedeno jinak; Plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie; obsahující nebezpečné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) Klasifikován jako nebezpečný odpad.

Znečištěný obal:

150110

Obalové odpady; absorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy (NEC...); Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo kontaminované nebezpečnými látkami.

Klasifikován jako nebezpečný odpad.

Znečištěné obaly a doporučené čisticí prostředky: Likvidace dle úředních předpisů. Prázdné obaly musí být recyklovány, znovu používány nebo likvidovány podle příslušných národních předpisů.

- INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Pozemní přeprava:

UN číslo				1950

Příslušný název pro zásilku            Plynová tlaková nádoba

Transportní třída nebezpečnosti    2

Přeprava ADR/RID a GGVSE

Třída					2.1

Limitované množství:                      1 L

Volné množství:                                E0

Klasifikační kód:                              5F

Přepravní kategorie:                        2

Kód tunelového omezení:                D

Obalová skupina:			2B tlakové nádoby

Bezpečnostní značka:

Poznámky k pozemní přepravě:

Doprava se provádí v omezeném množství dle Kapitoly 3.4 ADR/RID

Vnitrostátní lodní přeprava:

UN číslo				1950

Příslušný název pro zásilku            Plynová tlaková nádoba

Transportní třída nebezpečnosti    2

Třída					2.1

Limitované množství:                      1 L

Volné množství:                                E0

Klasifikační kód:                              5F

Bezpečnostní značka:

Námořní přeprava:

UN číslo				1950

Příslušný název pro zásilku             Aerosoly

Třída					2.1

Obalová skupina:                               2.1

Bezpečnostní značka:

Látky znečišťující moře:                   -

Limitované množství:                         1000 mL

Volné množství:                                   E0

EmS:                                              F-D, S-U

Letecká přeprava:

UN číslo				1950

Příslušný název pro zásilku             Aerosoly, flammable

Transportní třída nebezpečnosti:   2.1

Obalová skupina:                               2.1

Bezpečnostní značka:

Omezené množství (LQ) nákladu:             30 kg G

Náklad LQ:                                                 Y203

Volné množství:                                          E0

IATA-pokyny pro balení- dopravní let       203

IATA- maximální množství- dopravní let   75 kg

IATA- pokyny pro balení- cargo                 203

IATA- maximální množství- cargo              150 kg

Nebezpečí pro životní prostředí: žádné

Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele: viz kapitoly 6-8

Množstevní přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC: není relevantní

- INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí specifické pro danou látku/směs.

EU Předpisy:

Informace o IE- směrnice 2010/75/EU: 62%

Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti pro látky v této směsi nebylo provedeno.

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se

látky nebo směsi

Nařízení č. 1907/2006/ES; REACH.

Nařízení č. 1272/2008/ES; CLP.

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.¨

Zákon č.350/2011 Sb., chemický zákon

15.2 Zvláštní identifikace určité přípravy:

Identifikace aerosolu podle GefStoffV a RL 75/324/EWG:

Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 ºC. I po vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na rozpálené předměty. Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů – nekuřte. Držte z dosahu dětí. Bez dostatečného větrání hrozí možnost vzniku výbušných par. Nepoužívat v uzavřených prostorách.

Hraniční hodnoty koncentrace látky ve vzduchu:

hmotný proud:		0,50 kg/h

hmotná koncentrace:		50 mg/m3

- OSTATNÍ ÚDAJE

Plné znění H-vět a EUH- vět

H220 Extrémně hořlavý plyn

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H315 Dráždí kůži

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Datové zdroje: Normy a literatura

Doporučuje se předat informace obsažené v tomto bezpečnostním listu ve vhodné formě uživatelům. Uvedené údaje jsou přesné a spolehlivé podle současného stavu našich vědomostí a zkušeností. Zde uvedené údaje se vztahují výlučně k popsanému materiálu a nemohou být považovány za platné v kombinaci s jinými produkty. Je na odpovědnosti uživatele, aby při manipulaci s tímto produktem dodržel veškeré místní právní předpisy a nařízení. HAGOPUR AG není zodpovědná za jakékoli ztráty a škody vzniklé na základě užití informací obsažených v tomto Bezpečnostním listě.